## Slide 1
ТОЧКА ЗВУКА РЖД: единая аудиосреда Auracast + Route+ App
Один источник речи → несколько способов восприятия: услышать • прочитать • восстановить пропущенное
🦻 ИНДУКЦИЯ
звук напрямую в СА/КИ
через режим T/MT
◉ AURACAST
персональный цифровой звук
на совместимые LE Audio устройства
УРОВЕНЬ 1
Единая цифровая аудиосистема
AURACAST™
микрофон / микшер / PA
Путь пользователя
с нарушением
слуха
Путь пользователя
современных
цифровых устройств
УРОВЕНЬ 2
Индукционная зона / локальный контур
для T/MT-совместимых СА и КИ
✓ работает локально
✓ без сотовой связи и Интернета
УРОВЕНЬ 2
Сеть AURACAST-узлов
для аудитории / конференц-зала
зона покрытия определяется
RF-обследованием площадки
УРОВЕНЬ 3 — ROUTE+ APP
Route+
QR
≡ ≡ ≡
≡ ≡
📱 QR-подключение к лекции
💬 субтитры + «Не расслышал»
📝 заметки и сохранение фрагмента
🌐 перевод / AI-конспект — перспектива
LE Audio / LC3 • низкая задержка • параметры подтверждаются испытаниями
НОВЫЙ СЛОЙ ДОСТУПНОСТИ
clean-feed преподавателя → ASR → текст → смысл
УРОВЕНЬ 4 — BRIDGE‑T
T
Auracast → LC3 → PCM → DAC
→ усилитель → индукционная катушка
совместимость со старыми T/MT СА и КИ
УРОВЕНЬ 4
🎧
LE Audio / Auracast
совместимые наушники
гарнитуры • приёмники
УРОВЕНЬ 5
🦻 Слуховые аппараты и кохлеарные импланты
T/MT через Bridge‑T • прямая поддержка Auracast — для совместимых моделей
Передача речи — локально.
Интернет нужен только для AI-сервисов.
Для большинства — удобство.
Для человека с нарушением слуха — доступ к информации.